## Slide 1
BİTİRME PROJESİ ÖN ARAŞTIRMA SUNUMU
Yapay Zekâ Destekli Polifonik
Klasik Gitar Transkripsiyonu
Audio → Nota → Tel/Perde → TAB → Çalınabilirlik → Parmaklandırma
Armağan Kayıkçı · Sabri Yiğit Düzdemir
Eylül 2026

## Slide 2
1
Problem ve Proje Hedefi
Klasik gitar sesini yalnızca notaya değil, gitar üzerinde anlamlı ve çalınabilir bir temsile dönüştürmek
Girdi
6 telli, standart E–A–D–G–B–E akortlu klasik gitarın izole ses kaydı.
Başlangıç
Monofonik transkripsiyon ile ölçülebilir bir baseline kurmak.
Ana hedef
Polifonik klasik gitar performanslarında eşzamanlı notaları ve tel/perde konumlarını tahmin etmek.
Çıktı
Zaman bilgili gitar TAB'ı; sonraki aşamalarda teknik, çalınabilirlik ve önerilen parmaklandırma.
İlk sürüm
Offline çalışacak: ses yükle → analiz et → TAB / fretboard sonucu üret.
Kapsam dışı
Gerçek zamanlı akış, karışık kayıttan kaynak ayırma ve alternatif akortlar ilk sürümde yok.
HEDEF ZİNCİR
Audio → Pitch/Onset/Duration → Polyphony → String/Fret → Rhythm → TAB → Fingering → Visualization

## Slide 3
2
Neden Gitar Transkripsiyonu Zor?
Doğru notayı bulmak, doğru TAB üretmek için yeterli değil
Konum belirsizliği
Aynı pitch gitar üzerinde birden fazla tel/perde konumunda üretilebilir.
Polifoni
Klasik gitar polifoniktir: melodi, bas, iç sesler ve sustain aynı anda bulunabilir.
Harmonik örtüşme
Overlapping harmonics, arpejler ve akorlar nota ayrımını zorlaştırır.
Tel bilgisi kayıp
Ses kaydı çoğu zaman gerçek tel bilgisini doğrudan taşımaz; string/fret tahmini bağlam ve tınıdan çıkarılır.
Ritim ve quantization
Ham onset sürelerini müzikal ritme dönüştürmek ayrıca bir quantization problemi oluşturur.
Parmak ≠ ses
Gerçek icracının kullandığı parmak her zaman sesten belirlenemez; 'tahmin edilen konum' ile 'önerilen ergonomik parmaklandırma' ayrılmalıdır.
Kaynak: Wiggins & Kim, “Guitar Tablature Estimation with a Convolutional Neural Network”, ISMIR 2019 — https://zenodo.org/records/3527800

## Slide 4
3
Mevcut Ürünler: Problem Zaten Kısmen Çözülüyor
Bu nedenle proje 'ilk audio-to-TAB sistemi' olarak konumlandırılmamalı
Sistem | Temel işlev | Güçlü taraf | Bizim için çıkarım
Guitar2Tabs / Klangio | Audio / record / YouTube → TAB, nota, MIDI, MusicXML, Guitar Pro | Polyphonic ve chord-aware; fingerpicking; klasik gitar desteği iddiası | Audio→TAB tek başına özgün değil
Ticari eğitim araçları | Transkripsiyon + düzenleme + playback / loop | Kullanıcı deneyimi ve pratik odaklı akış | Fretboard ve öğrenme arayüzü değer katabilir
Akademik sistemler | Guitar-specific AMT, string/fret, teknik ve playability | Ölçülebilir benchmark ve açık yöntemler | Katkıyı deneysel olarak göstermeliyiz
Sonuç: Özgünlük iddiası 'audio'dan TAB üretmek' değil, klasik gitara özel doğruluk ve çalınabilirlik olmalı.
Kaynak: Klangio Guitar2Tabs — https://guitar2tabs.klang.io/ ; Guitar2Tabs ayarları — https://klang.io/help/d2n/additional-information/

## Slide 5
4
Akademik Durum: TabCNN → Playability → Technique-Aware TAB
Alan üç adımda ilerledi: önce konum, sonra fizik, sonra teknik
TabCNN
ISMIR 2019
Solo akustik gitar mikrofon kaydından doğrudan 6 tel için fret sınıfları tahmin eden CNN; GuitarSet üzerinde temel referans / baseline.
Noise2Fret
2026
Pitch doğruluğuna ek olarak positional distance, string similarity ve hand-span feasibility gibi fiziksel / müzikal kısıtları eğitim hedeflerine katıyor.
TART
10 Eylül 2026
Audio→MIDI → technique classifier → audio-conditioned string/fret assignment → TAB pipeline'ı.
TART'IN DÖRT BENCHMARK ÜZERİNDEKİ ORTALAMA RAPORU
%81,35
Audio-to-MIDI F50
%71,8
String/Fret Tab F1
%54,08
Uçtan uca Tab F1
Ders: Ara aşamalardaki yüksek skorlar uçtan uca doğru TAB anlamına gelmiyor; bütün pipeline ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmelidir.
Kaynak: TabCNN — https://zenodo.org/records/3527800 ; Noise2Fret — https://arxiv.org/abs/2608.30854 ; TART — https://arxiv.org/abs/2609.11904

## Slide 6
5
Bizim Konumlandırmamız
Özgünlük iddiası tek bir özellikten değil, klasik-gitar odaklı araştırma tasarımından gelmeli
Klasik gitar uzmanlaşması
Nylon-string ve gerçek klasik gitar verisine özel domain adaptation.
Kontrollü ilerleme
Monofonik baseline'dan kontrollü biçimde polifonik transkripsiyona geçiş.
Fizikle birleştirme
Audio tabanlı tahmini, gitarın fiziksel çalınabilirlik kısıtlarıyla birleştirme.
Problem ayrıştırma
String/fret assignment ile sol-el parmaklandırmasını ayrı problemler olarak modelleme.
Açıklanabilirlik
ML transkripsiyon + açıklanabilir, optimizasyon tabanlı fingering yaklaşımı.
Sunum katmanı
Sonucu yalnızca dosya olarak değil, sesle senkronize TAB ve fretboard üzerinde sunma.
Önerilen araştırma sorusu: Büyük ölçekli sentetik nylon-string ön-eğitimi ve gerçek klasik gitar verisiyle domain adaptation, polifonik audio-to-TAB genellemesini ne ölçüde iyileştirir?

## Slide 7
6
Veri Stratejisi: Üç Ana Kaynak
Tek bir dataset yerine sentetik ön-eğitim + gerçek gitar + klasik gitar uzmanlaşması
Dataset | Ölçek | Ana etiket | Bizde rol | Öncelik
SynthTab | ~6.700 saat; Nylon: 5.501 track / ~1.510 saat | String-aware sentetik TAB / MIDI | Büyük ölçekli pretraining | Çok yüksek
GuitarSet | 360 × ~30 sn; 6 icracı | Pitch, onset/offset, string/fret; hexaphonic + mic | String/fret baseline ve benchmark | Çok yüksek
GAPS | 14 saat; 200+ icracı | Audio-score pairs, aligned MIDI, MusicXML, downbeats / video | Gerçek klasik gitar domain adaptation / evaluation | Çok yüksek
Strateji: Ölçeği SynthTab'den, tel/perde denetimini GuitarSet'ten, gerçek klasik gitar tınısını GAPS'ten alıyoruz.
Kaynak: SynthTab — https://synthtab.dev/ ; GuitarSet — https://github.com/marl/GuitarSet ve ilgili ISMIR çalışmaları ; GAPS — https://aim-qmul.github.io/GAPS/ ve https://zenodo.org/records/13962272

## Slide 8
7
Ek Veri Havuzu
Teknik, robustness ve sembolik TAB için yardımcı kaynaklar
Kaynak | Ne sağlar? | Olası kullanım
GOAT | Audio + string/fret + tablature + expressive technique etiketleri | Technique / string-fret pretraining ve temsil
IDMT-SMT-GUITAR | Mono/poly gitar, farklı teknikler ve gitarlar | Cross-dataset test, technique / robustness
Guitar-TECHS | Farklı kayıt perspektifleri + senkron MIDI | Gerçek kayıt koşullarına robustness
AG-PT-set | Akustik gitar playing-technique / onset verisi | Classical'a yakın technique classifier
DadaGP | 26.181 GuitarPro parçası, 739 genre | Sembolik TAB, sentetik veri üretimi, sequence statistics
Kendi test setimiz | Farklı klasik gitar, icracı, telefon / mikrofon / oda | Gerçek dünya generalization testi
Veri mühendisliği ihtiyacı: JAMS, MIDI, MusicXML ve GuitarPro/XML gibi farklı etiket formatlarını ortak bir note-event şemasına dönüştürmek.
Kaynak: DadaGP — https://github.com/dada-bots/dadaGP ; yardımcı veri setleri final eğitim öncesi lisans ve annotation kalitesi açısından tekrar doğrulanacaktır.

## Slide 9
8
Önerilen Sistem Mimarisi
Modüler yapı: her aşama ayrı ölçülebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir
1
Audio Preprocessing
Waveform → CQT / spektrogram veya learned representation
2
Polyphonic Note Transcription
Pitch + onset + offset / duration
3
String/Fret Estimation
Her note event için gitar üzerindeki konum
4
Playability Correction
Fretboard ve hand-span kısıtları
5
Rhythm Quantization
Beat / downbeat → müzikal süre ve ölçü
6
Technique Recognition
Klasik gitara uygun legato / slide / vibrato / harmonics
7
Fingering Optimizer
Önerilen sol-el parmağı ve el pozisyonu
8
Application
TAB + audio + senkronize fretboard
Modülerliğin sebebi: her aşamanın kendi metriği var; zayıf halkayı tüm sistemi değiştirmeden tespit edip iyileştirebiliyoruz.

## Slide 10
9
Model Geliştirme ve Deney Planı
Mimariyi baştan tek modele kilitlemek yerine kontrollü karşılaştırma
Phase 0
Unified annotation / data pipeline.
Phase 1
Monophonic baseline: pitch ve onset doğrulaması.
Phase 2
Guitar-specific baseline: TabCNN ve GuitarSet.
Phase 3
Polyphonic baseline: genel AMT modeli (ör. Basic Pitch) ile karşılaştırma.
Phase 4
SynthTab Nylon pretraining → GuitarSet / GAPS fine-tuning ve classical domain adaptation.
Phase 5
Rhythm + playability; core transcription yeterli olduktan sonra technique ve fingering.
Model adayları: CNN → CRNN → attention / Transformer. Daha karmaşık modelin otomatik olarak daha iyi olduğu varsayılmayacak.
Ana deney: GuitarSet-only vs SynthTab→GuitarSet vs SynthTab→GuitarSet→GAPS; tamamen görülmemiş gerçek klasik gitar kayıtlarında karşılaştırma.

## Slide 11
10
Parmaklandırma ve Çalınabilirlik
Audio'dan 'gerçek parmağı' tahmin etmek yerine ergonomik öneri üretmek
İki ayrı problem
Fretboard assignment = tel + perde; left-hand fingering = hangi parmak + hangi el pozisyonu.
Tek doğru yok
Aynı müzik birden fazla geçerli parmaklandırmayla çalınabilir; tek bir ground truth her zaman yoktur.
Neural network şart değil
Fingering için Dynamic Programming, shortest path veya beam search kullanılabilir.
Maliyet fonksiyonu
Pozisyon değişimi, hand stretch, string change, awkward finger transition, barre zorluğu ve technique compatibility.
Çıktı
Fiziksel kuralları ihlal etmeyen, düşük hareket maliyetli bir öneri; gerektiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
Gelecek genişleme
Klasik gitar sağ-el p–i–m–a önerileri; ilk sürümde zorunlu değil.
Neden optimizasyon? Kısıtlar fiziksel ve açıkça yazılabilir olduğu için sonuç açıklanabilir kalıyor — bir sinir ağının kararını savunmak zorunda değiliz.

## Slide 12
11
Değerlendirme Planı
Başarıyı tek bir accuracy değeriyle değil, katman bazında ölçeceğiz
Katman | Ölçüm
Note transcription | Precision / Recall / F1; onset ve offset toleransları
Polyphony | Event-level Note F1 + frame-level P / R / F1
Guitar-specific | Pitch F1, string accuracy, fret accuracy, Tab F1
Technique | Per-class P / R / F1 + confusion matrix
Playability / Fingering | Rule violation, hand movement cost, stretch / position shifts, uzman değerlendirmesi
Generalization | Performer-disjoint; mümkünse instrument / device / room-disjoint test
Ek analiz
Performansı 1, 2, 3 ve 4+ eşzamanlı nota seviyelerinde ayrı raporlamak.
Ek robustness testi
Dataset-quality mic vs USB mic vs telefon / oda kaydı.

## Slide 13
12
Kapsam, Riskler ve Başarı Kriteri
Projeyi bitirebilmek için araştırma hedefi ile future work ayrılmalı
Çekirdek hedef | Başarırsa ekle | Future work
6-string classical, standard tuning | Rhythm quantization | Alternate tunings / bass / electric
Isolated guitar, offline | Selected classical techniques | Mixed-song source separation
Monophonic baseline → polyphonic main model | Playability + left-hand fingering | Real-time streaming
String/fret-aware TAB | Senkronize fretboard UI | Video-based actual fingering recognition
Minimum güçlü başarı
Gerçek klasik gitar kaydından polifonik note transcription + anlamlı string/fret TAB + objektif benchmark.
Temel riskler
String/fret ambiguity, synthetic→real domain gap, dataset format uyumsuzluğu, fingering ground-truth eksikliği ve scope creep.

## Slide 14
13
Yol Haritası ve Beklenen Çıktı
Önce bilimsel olarak doğrulanabilir çekirdek, sonra ürünleşme katmanları
1
Datasetleri ve ortak annotation şemasını hazırlama.
2
Monophonic ve TabCNN baseline'larını yeniden üretme.
3
Polyphonic model + classical domain adaptation deneyleri.
4
String/fret ve playability post-processing.
5
Rhythm / selected techniques; zaman kalırsa fingering optimizer.
6
Kendi klasik gitar test seti ile gerçek dünya değerlendirmesi.
7
TAB + audio + fretboard demonstrasyon uygulaması.
Önerilen proje adı
AI-Assisted Polyphonic Classical Guitar Transcription, Tablature and Fingering System
Araştırma odaklı alternatif
Playability-Aware Polyphonic Classical Guitar Audio-to-Tablature Transcription

## Slide 15
★
Kaynaklar ve Veri Bağlantıları
Sunumda kullanılan temel kaynaklar; model geliştirme aşamasında veri lisansları ayrıca doğrulanacaktır
Wiggins, A. & Kim, Y. E. (2019).
Guitar Tablature Estimation with a Convolutional Neural Network. ISMIR.
https://zenodo.org/records/3527800
Riley, X., Guo, Z., Edwards, D., Dixon, S. (2024).
GAPS: A Large and Diverse Classical Guitar Dataset and Benchmark Transcription Model.
https://aim-qmul.github.io/GAPS/ · https://arxiv.org/abs/2408.08653
SynthTab.
Leveraging Synthesized Data for Guitar Tablature Transcription.
https://synthtab.dev/
Simionato, R. & Bigo, L. (2026).
Playability-Aware Audio-to-Tablature Guitar Transcription via Diffusion Models.
https://arxiv.org/abs/2608.30854
Gupta, A. et al. (2026).
TART: A Modular Tool for Technique-Aware Audio-to-Tablature Guitar Transcription.
https://arxiv.org/abs/2609.11904
Guitar2Tabs / Klangio.
Ticari audio-to-TAB servisi.
https://guitar2tabs.klang.io/
DadaGP.
Symbolic GuitarPro corpus.
https://github.com/dada-bots/dadaGP
GuitarSet.
Project and data.
https://github.com/marl/GuitarSet